## Slide 2
  안전과 위험의 정의
  “안전관리”는 기업의 지속 가능한 경영과 생산성 향상을 위하여 재해로부터 손실을 최소화하기 위한 활동
  “보건관리(산업위생)”는 질병 및 부상을 유발시키는 작업환경의 유해요인을 확인하고 평가하며 제어하는 활동
  “위험”은 직간접적으로 인적(산업재해), 물적(재산상의 손실 등), 환경적 피해를 입히는 원인이 될 수 있는 실제 또는 잠재된 상태
  “사고”는 고의성이 없는 직접 또는 간접적으로 인명이나 재산의 손실을 가져 올 수 있는 사건
  “재해”란 사고의 결과로 일어난 인명과 재산의 손실
  2. 재해가 발생하는 원리
  한번 사고를 당한 사람이 그렇지 않은 사람보다 더 반복해서 사고를 당하는 경향
  산업재해 사례 분석을 통해 하나의 통계적 법칙을 발견
    1:29:300 법칙
    ⮚ 산업재해가 발생하여 사망 등 중상자가 1명 나오면 그 전에 같은 원인으로 발생한 경상자가 29명, 같은 원인으로 부상을 당할 뻔한 잠재적 부상자(아차사고)가 300명 있었다는 사실을 발견
    ⮚ 큰 사고가 일어나기 전 일정기간 동안 여러 번의 경고성 징후와 전조들이 있다는 사실을 입증
산업안전보건에 대한 일반적인 지식의 이해

## Slide 3
  “하인리히(H.W. Heinrich)”의 도미노 이론에 의하면 어느 한쪽을 넘어뜨리면 순차적으로 넘어지는 현상으로 사고 발생의 연쇄성을 강조
    3단계인 불안전 행동과 불안전 상태를 제거하면 사고나 재해로 이어지지 않음
    ▪1단계 : 사회적환경과 유전적 요인
    ▪2단계 : 개인의 결함(간접원인)
    ▪3단계 : 불안전행동 및 불안전 상태(직접원인)
    ▪4단계 : 사고
    ▪5단계 : 재해
    1단계와 2단계는 선천적인 것으로 제어하기 어려우므로 3단계인 불안전행동과 불안전상태를 제거하면 사고나 재해로 이어지지 않음
    < 재해 발생 순서 : 도미노 이론 >
산업안전보건에 대한 일반적인 지식의 이해

## Slide 4
  사업주
  사업주는 기업경영 뿐만 아니라 산업안전 · 보건관리에 대한 책임을 가짐
    실제적으로는 사업주의 위임에 의하여 적합한 관리자가 행한 안전보건조치도 사업주가 행한 행위로 인정
    안전하고 깨끗한 작업환경을 조성하여 근로자의 안전 확보를 위해서 노력
  2. 근로자
  근로자는 사업주의 안전 · 보건조치가 효과를 얻을 수 있도록 적극 협조
    현장실습생은 실습 시 사업주가 지시하는 보호구 착용 및 안전장치를 사용
    산업재해예방을 위한 기준을 지켜야 하며 사업주나 그 밖의 관련 단체에서 실시하는 산업재해 방지에 관한 조치에 따라야 함
2. 산업안전보건법의 사업주의 법적기준 및 준수사항

## Slide 5
  신규 채용자 재해 발생 현황
  2023년 재해자(136,796명)의 47.2%(64,601명)가 6개월 미만의 신규 입사자임
    6개월 미만의 재해자가 전체 재해의 50% 가까이 되며, 예비산업인력에 대한 집중적인 안전교육 등 대책이 필요함
    현장실습생 역시 작업 환경에 처음 노출된다는 점을 고려하면 보다 각별한 안전관리가 필요함
    <근속기간 별 재해자 수(2023년)>
    <재해발생 형태별 재해자수(2023년)>
    (참조 : 2023 산업재해 현황분석, 고용노동부)
현장실습생이 알아야 할 산업안전보건 내용
(사망재해 5대 유형)

## Slide 6
  2. 사망재해 5대 유형
  끼임
    방호장치가 미설치 된 기계·설비의 위험점에 접촉
    기어·롤러의 말림점에 말림
    벨트 · 체인 등 동력전달부에 접촉
    회전체 취급 작업 중 면장갑 착용 시 회전체에 말림
    * 예방대책
    ⮚ 기계 · 설비의 작업이 이루어지는 위험점에는 센서, 덮개 등 방호장
    치가 적정하게 부착되어 있는지 확인
    ⮚ 정비 · 수리 등의 작업 시에는 반드시 기계를 정지한 후 작업을 실
    시하고 조작부에는 잠금장치 및 표지판이 설치되어 있는지 확인
현장실습생이 알아야 할 산업안전보건 내용
(사망재해 5대 유형)

## Slide 7
  떨어짐
    사다리의 파손 · 미끄러짐
    지붕 위에서 보수작업 중 썬라이트 등 약한 부위 파손
    화물자동차의 적재·포장작업
    안전난간이 설치되지 않은 장소에서 작업
    * 예방대책
    ⮚ 이동식 사다리 사용 시에는 파손되지 않은 견고한 것을 사용
    ⮚ 지붕 위 작업 시에는 30cm 이상의 작업발판을 사용하고, 하부에 안
    전방망이 설치되어 있는지 확인
    ⮚ 작업 시에는 안전모 및 안전대 착용, 작업발판 및 통로의 끝이나 개
    구부에 떨어질 위험이 있는 장소에는 충분한 강도를 가진 구조의 안
    전난간 설치 확인
  물체에 맞음, 깔림, 뒤집힘
    과도한 높이로 불안정하게 적재된 적재물에서 많이 발생
    적절한 포장이 안된 중량물을 지게차로 운반
    크레인의 와이어로프 파손 및 달기기구 이탈
    고속 회전체인 숫돌 파손 등
    * 예방대책
    ⮚ 중량물을 과도한 높이로 적재를 금지하고 작업반경 내 관계 근로자
    외에는 출입금지
    ⮚ 손상된 와이어로프 사용을 금지하고 훅 해지장치 및 인양물에 적합
    한 전용 줄걸이 용구를 사용
    ⮚ 고속 회전체에 방호덮개가 설치되어 있는지 확인하고 보안경 등 보
    호구 착용
현장실습생이 알아야 할 산업안전보건 내용
(사망재해 5대 유형)

## Slide 8
  부딪힘
    보행도중 지게차와 충돌
    차량계 하역운반기계의 운행 중 교통사고
    산업용로봇의 작업 범위 내 접근
    크레인으로 중량물 운반 시 작업반경 내에 접근하여 주로 발생
    * 예방대책
    ⮚ 지게차 및 차량계 하역운반기계 운행 및 산업용로봇 사용장소 등의
    작업반경 내에 접근금지
    ⮚ 크레인으로 중량물을 인양할 때에는 편심이 되지 않도록 수직으로
    인양
  화재, 폭발, 누출
    화학설비에서 인화성 물질의 누출
    용접작업 중 불티의 비산
    인화성 물질이 잔류한 폐 드럼 절단
    환기가 충분하지 않은 탱크 내부 등에서의 화기작업
    * 예방대책
    ⮚ 인화성 물질 등을 취급하는 설비, 탱크 등은 누출이 없는지 확인
    ⮚ 용접 작업 시 불티 비산방지 조치 및 소화기가 비치되어 있는지 확
    인
    ⮚ 폐드럼 절단 작업은 인화성 물질을 제거한 후에 실시
  3. 3대 악성 사망사고 발생 기인물 작업 안전수칙 준수
  부딪힘 : 지게차, 운반용 트럭, 덤프트럭
  떨어짐 : 사다리, 지붕, 구조물의 끝부분, 개구부, 운반차량 위
  질식 : 정화조, 오 · 폐수 처리장, 화학설비 용기 내부, 맨홀, 분뇨처리장,
  냉동창고
현장실습생이 알아야 할 산업안전보건 내용
(사망재해 5대 유형)