## Slide 2
  일반적 작업현장에서 현장실습생이 지켜야 할 기본안전 수칙
    ▪ 작업을 할 때는 규정된 복장 및 보호구를 착용한다.
    ▪ 시설 및 작업기구는 안전점검 후 사용한다.
    ▪ 작업장 주위환경을 항상 정리정돈한다.
    ▪ 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에는 화기취급을 금한다.
    ▪ 위험표시 구역은 담당자 외 무단출입을 금한다.
    ▪ 모든 기계는 담당자 이외의 취급을 금한다.
    ▪ 현장 내에서는 장난을 하거나 뛰어다녀서는 안된다.
    ▪ 모든 전선은 전기가 통한다고 생각하고 주의한다.
    ▪ 기계가동 중에는 기계에 대한 청소, 정비 및 칩 등을 제거하지 않는다.
    ▪ 사전 승인이 없는 화기취급은 절대 금한다.
    ▪ 책상, 캐비넷 등은 사용 후 서랍을 꼭 닫도록 한다.
실습현장에서 지켜야 할 안전수칙

## Slide 3
  2. 현장실습생이 확인하여야 할 안전작업 4단계(체크리스트)
실습현장에서 지켜야 할 안전수칙

## Slide 4
  3. 업종별
  제조업 안전수칙
    제조업의 위험요인은 정비작업 중 끼임, 지게차에서 부딪힘, 용접 작업중 화재폭발, 질식 위험공간 출입 등임
    제조업의 일반적인 안전수칙(점검내용)은 다음과 같음
실습현장에서 지켜야 할 안전수칙

## Slide 5
  3. 업종별
  건설업 안전수칙
    건설현장 작업 발판에서 넘어짐 및 떨어짐, 부딪힘, 물체에 맞음 등임
    건설업의 일반적인 안전수칙(점검내용)은 다음과 같음
실습현장에서 지켜야 할 안전수칙

## Slide 6
  4. 주요 위험 기계기구별 안전수칙
  프레스 취급작업
    프레스 종류 및 형식에 맞는 안전장치를 사용하고 정비 및 수리 작업 시에는 안전블럭 설치 후 작업을 실시
    2인 1조 작업시에는 신호체계를 정하여 작업을 실시
  사출성형기 작업
    안전문을 사용하고 개방 시에는 전원이 차단되는 연동장치를 사용함
    원료투입 시에는 작업발판 위에서 작업을 하거나 자동호퍼 로더를 사용함
    히터부와 노출부에는 근접하지 않음
  컨베이어 취급 작업
    컨베이어 건널다리 등 통로를 사용하고 정비수리 작업 중에는 조작부에 잠금장치 및 수리 중 표지판을 부착
    체인, 풀리 동력전달부 등에는 덮개가 부착된 것을 확인하고 방호 덮개를 제거한 상태에서 사용하지 않아야 함
  선반 등 공작기계 취급 작업
    가공물 연마 작업 시에는 전용 지그를 활용함
    절삭 칩 제거 시 칩브레이커를 설치하여 사용하거나 선반을 정지시킨 후 브러쉬 등 수공구를 사용함
  크레인 취급 작업
    크레인에는 과부하를 방지할 수 있는 과부하방지장치가 부착되어 있는지 확인
    손상되거나 부식되지 않은 적절한 와이어로프 사용
    훅해지장치 및 전용달기구를 사용, 인양물 운반 구간에는 출입금지
산업안전보건에 대한 일반적인 지식의 이해

## Slide 7
  보호구
  보호구는 선택 시 사용 목적에 적합한 것, 보호구 안전인증에 합격하고 보호 성능이 보장되는 것, 작업 행동에 방해되지 않는 것, 착용이 용이하고 크기 등이 사용자에게 편리한 것이어야 함
  착용하여야 할 보호구의 종류 및 해당 작업은 다음과 같음
    물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업 : 안전모
    높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업 :
    안전대
    물체의 낙하 · 충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업 : 안전화
    물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안경
    용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업 : 보안면
    감전의 위험이 있는 작업 : 절연용 보호구
    고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업 : 방열복
    선창 등에서 분진이 심하게 발생하는 하역작업 : 방진마스크
    섭씨 영하 18도 이하인 급냉동어창에서 하는 하역작업 : 방한모 · 방한복 · 방한화 · 방한장갑
    물건을 운반하거나 수거 · 배달하기 위하여 이륜자동차를 운행하는 작업 : 승차용 안전모
    화학물질을 취급하거나 독성가스가 발생하는 직업 : 방독마스크
  <보호구의 종류>
2. 실습 시 착용하여야 할 보호구 및 안전표지판 이해

## Slide 8
  2. 안전표지판
  안전표지판이란 사업장에서 근로자가 판단이나 행동의 잘못을 일으키기 쉬운 장소 또는 실수로 인해 중대한 재해를 일으킬 위험이 있는 장소에 근로자의 안전을 지키기 위해 표시하는 표지를 말함
    금지표지
    ⮚ 출입금지, 보행금지, 차량통행금지, 사용금지, 금연, 화기금지, 물체이동 금지 등으로 흰색 바탕에 기본 모형은 빨강, 관련 부호 및 그림은 검은색
    경고표지
    ⮚ 인화성물질 경고, 산화성물질 경고, 폭발물 경고, 급성독성물질 경고, 부식성 물질경고 등은 금지표지에 준하며, 방사성물질 경고, 고압전기 경고, 매달린 물체 경고, 낙하물경고, 고온경고, 저온경고, 몸 균형 상실경고, 레이저광선경고, 위험장소경고 등으로 바탕은 노란색, 기본 모형과 관련 부호 및 그림은 검은색
    지시표지
    ⮚ 보안경 착용, 방독마스크 착용, 방진마스크 착용, 보안면 착용, 안전모 착용, 귀마개 착용, 안전장갑 착용, 안전복 착용 등으로 바탕은 파란색으로 그 관련 그림은 흰색
    안내표지
    ⮚ 녹십자 표지, 응급구호 표지, 들 것, 세안장치, 비상구, 좌측 비상구, 우측 비상구가 있으며, 바탕은 흰색, 기본 모형 및 관련 부호는 녹색 또는 바탕은 녹색, 관련 부호 및 그림은 흰색
2. 실습 시 착용하여야 할 보호구 및 안전표지판 이해

## Slide 9
  안전교육을 통한 안전의식 함양
  교육을 통하여 현장실습생이 작업장의 유해 · 위험요인에 대한 안전보건지식을 습득하고 이에 적절히 대응할 수 있는 능력을 배양하여야 함
  2. 근무환경 개선 건의
  작업 환경에 적응하면 안전의식이 향상될 수 있음
    이는 안전한 근무환경이 안전의식 향상에 중요한 영향을 준다는 것을 의미함
    안전한 근무환경에서는 사소한 위험도 쉽게 발견될 수 있으므로 안전사고의 위험요인들을 사전에 발견하여 개선 건의
실습현장 안전의식 향상 방안