## Slide 2
  실습 작업현장별 공통적으로 발생하는 재해의 유형
  넘어짐
    사례 : 양손에 박스를 들고 2층에서 1층 계단으로 내려오던 중 발을 헛디뎌 넘어져 머리 등을 심하게 다침
    대책 : 계단에 물기 등을 수시로 제거하여야 하며, 계단 통행은 안전난간을 잡고 이동하고, 가급적 화물용 승강기 등을 사용
  미끄러짐
    사례 : 식당에서 끓는 뚝배기 그릇을 쟁반에 받쳐 들고 가다가 미끄러져 뜨거운 국물이 팔, 다리에 쏟아져 화상을 입음
    대책 : 바닥에 물기, 기름기 및 떨어진 음식물, 각종 도구 등 넘어짐 위험 등의 위험요인이 있는지 확인하고 조리실 내에서 급하게 뛰지 않음
  끼임
    사례 : 크레인 작업 중 매달린 화물의 움직임으로 옆에 적재되어 있던 철판 시트와 매달린 화물 사이에 가슴이 끼임
    대책 : 화물 운반, 적재 작업 시 현장실습생은 화물의 이동반경 내에 접근하지 않도록 하여야 함
  부딪힘
    사례 : 지게차 포크에 부딪친 후 이를 운전자가 인지하지 못해 약 14m를 더 주행 후 발견됨
    대책 : 보행자는 안전통로를 이용하여 항상 보행하고 지게차 작업반경 내 접근을 하지 말아야 함
실습현장의 일반적 재해발생 특성

## Slide 3
  떨어짐
    사례 : 이동식 사다리(A형) 상단에 올라서서 천장 코너부의 곰팡이 제거 작업을 하던 중 몸의 중심을 잃고 2.2m 아래 대리석 바닥으로 떨어짐
    대책 : 이동식 비계, 사다리형 작업발판, 고소작업대 등 작업 시에는 안전한 작업발판을 사용하고 안전모 등 개인 보호구를 착용함
  사내 교통사고
    사례 : 사내 교차로에서 이륜차 운전자가 신호를 위반하고 주행하다 마주 오는 출퇴근 버스와 부딪힘
    대책 : 사내에서 이륜차 및 자동차 운행규정 및 제한속도를 준수함
실습현장의 일반적 재해발생 특성

## Slide 4
  전자제품 및 기계기구 제조업
  작업환경의 특성
    전자제품 제조업은 주로 컴퓨터, 모니터, 스마트폰은 물론이고 TV, 에어컨, 세탁기, 냉장고, 오디오 등 수많은 관련 제품 등을 제조하는 업종
    기계기구 제조 및 가공업에서는 프레스, 크레인, 로봇, 컨베이어, 전단기 등 위험기계기구를 많이 사용하고 선반, 밀링머신, 드릴 등 공작기계를 조작하는 업무를 수행
  산업재해 유형
    전자제품 제조업의 산업재해 발생은 주로 끼임, 넘어짐, 근골격계질환, 부딪힘 순으로 발생 및 화학물질누출 접촉에 의한 재해자가 증가 추세
    기계기구 제조 및 가공업에서는 기계 · 기구에 의한 협착, 충돌, 회전하는 절삭 날에 말리거나 절삭 칩이 튀어서 눈에 들어가는 경우, 기계 사이에 손이 끼이는 재해 등이 발생함
  산업재해 예방 대책
    현장실습생은 작업공정 중 제품 및 부품 입고, 출하과정에 사용하는 운반기계의 작업 반경 내 접근금지 및 안전수칙을 준수하여야 함
    각종 기계기구 설비의 동력전달부에는 덮개부착, 컨베이어에는 비상정지장치가 설치되어 있는지 확인 등 안전성이 확보된 기계 · 기구 및 설비를 사용하여야 함
2. 실습현장의 업종별 재해유형과 예방

## Slide 5
  2. 유기화학제품 제조업
  작업환경의 특성
    화학물질을 주원료로 반응기를 이용하여 교반, 가열, 발열반응을 통해 합성·가공작업이 이루어짐
  산업재해 유형
    산업재해 발생 요인은 화학물질의 교반, 가열 · 발열반응에 의한 유기용제 증기 발생, 반응기 상부 배관 개폐 작업 시 추락위험, 작업장 내 인화성 증기 체류 및 화재폭발의 위험이 존재함
  산업재해 예방 대책
    압력용기 등에 설치된 밸브는 안전하게 개폐 작업을 하고, 운전 시작 전 밸브 개폐, 제어계기를 점검하고 정상 값을 확인함
    폭발 및 화재 위험이 있는 장소에 방폭 구조의 전기 · 기계기구가 설치되었는지 확인함
    안전작업 허가절차서에 따라 절차를 준수하여 작업을 실시함
  3. 미용업
  작업환경의 특성
    미용사는 장시간의 근무시간과 불규칙한 식사시간, 미용기구의 사용이나 시술 시 신체 특정 부위의 반복적인 기구 과다사용, 퍼머넌트 용액, 염색제, 암모니아 등과 같은 각종 화학약품에 노출될 수 있음
  산업재해 유형
    허리, 다리 통증과 하지 정맥류와 파마, 커트, 샴푸 시 반복되는 손동작과 팔 동작으로 인해 발생하는 어깨, 손목, 손가락 통증과 관절염이 발생됨
2. 실습현장의 업종별 재해유형과 예방

## Slide 6
  산업재해 예방 대책
    근골격계 질환을 예방하기 위해 작업 전·후 및 수시로 스트레칭 실시, 중량물 취급 시 바른 자세 습관화, 굽이 낮고 편안한 신발을 착용하고 적절한 휴식
    건강장해를 예방하기 위해 물기, 약제, 머리카락 등을 수시로 청소하고, 걸려 넘어질 수 있는 미용도구·전선 등은 수시로 정리
  4. 음식업
  작업환경의 특성
    작업 특성상 오랜 시간 서서 일해야 하며, 주방에서 여러 명이 함께 조리하는 경우가 많아 협업이 요구됨
  산업재해 유형
    좁은 공간에서 주방 바닥의 이물질 또는 물기 등에 의해 미끄러져 넘어짐
    식재료를 다듬는 등 준비과정 중 칼날 등에 의한 베임, 뜨거운 물, 수증기 또는 음식물에 의한 화상사고가 발생함
    조리기구 및 요리기구 등을 사용하거나 청소 시 끼임, 물에 젖은 손으로 전기기구 조작으로 인한 감전 등의 위험
  산업재해 예방 대책
    중량물 등 식자재는 대차 등 운반 도구를 사용하고 작업자별로 적합한 작업 발판을 사용하고 미끄럼을 방지할 수 있는 신발 또는 장화를 착용
    감전사고를 예방하기 위하여 물에 젖은 손으로 전기기구 조작 금지
2. 실습현장의 업종별 재해유형과 예방

## Slide 7
  5. 감정노동 종사업
  작업환경의 특성
    고객과 대면 노동을 하는 현장실습생 대부분은 감정 조절 자체가 업무성과와 연관됨
    회사의 경우 고객 대면 및 감정표출과 관련한 업무 증가
  산업재해 유형
    직무스트레스에 의한 작업 관련성 뇌심혈관계질환, 단순반복 작업에 의한 근골격계질환, 그 밖에 소화기질환 등 다양한 건강 문제를 유발
    감정노동과 관련된 정신건강 문제로는 우울, 자살 충동, 외상후스트레스 장애 발생 가능성
  산업재해 예방 대책
    적정 서비스 기준 및 고객 응대매뉴얼 등 “근로자 자기보호 매뉴얼”을 개발하여 보급
    고객에게 무조건 친절히 응대하도록 하는 것이 아니라 적정 서비스 기준을 제시
2. 실습현장의 업종별 재해유형과 예방

## Slide 8
  6. 병원 실습 분야
  작업환경의 특성
    병원 실습생은 교대 ∙ 야간근무, 장시간 근로, 환자 이송 등으로 인한 근골격계질환 위험요인과 감정노동으로 인한 직무스트레스, 언어적 ∙ 신체적 폭력의 위험 등 다양한 직업건강 위험 요인에 노출
  산업재해 유형
    불면증, 우울증, 소화 장애, 뇌졸중 등의 심혈관질환, 대사증후군 등의 발생 위험이 높아질 수 있음
    진료실 문과 침대에 얼굴을 부딪힘, 침대 사이드 레일을 올리는 순간 손가락이 끼임, 멸균기 작업 시 뜨거운 증기에 화상, 감염된 환자에 의해 감염 등 발생
  산업재해 예방 대책
    환자 이송 시 몸무게를 고려하여 충분한 인원이 함께 이송, 감염 재해예방 수칙 준수, 피부 보호크림 사용의 대책이 요구
    보행자 이동통로를 확인하고 장애물 즉시 제거, 위험한 장소에 안전표지 부착, 사이드레일은 두 손으로 잡아 올림, 주사기 사용 시 안전수칙을 준수함
2. 실습현장의 업종별 재해유형과 예방